## Slide 1: 3D-Druck LGS
G612: 3D-Modellierung / Fakultät Geoinformation
Gregor Erdmann, Robert Landrock, Alexander Mutz

## Slide 2: Gliederung
Vorstellung des Projekts
Forschungsfragen
Modellbereinigung
  mit Autodesk Revit
  mit Autodesk AutoCAD
  mit Materialise Magics
Druckprozess
Nachbereitung
Bewertung des Drucks
Fazit
Quellen

## Slide 3: 1. Vorstellung des Projekts
Aufbereitung und Bereinigung des Modells des Laborgebäude LGS für 3D-Druck
Software:
  Autodesk Revit 2022
  Autodesk AutoCAD 2023
  Materialise Magics 26.0
  PSW 3.6 FORMIG
Lasersinterdrucker: FORMIGA P110 von EOS
Ergebnis:
  gedrucktes Modell im Maßstab 1:250
  bereinigte Dateien
  Projektbericht
Abb. 1: ursprüngliches Modell in Revit

## Slide 4: 2. Forschungsfragen
Wie müssen BIM Modelle vereinfacht werden, damit sie druckbar werden?
Welche Softwaresysteme benötigt man, um einen 3D-Druck durchzuführen?

## Slide 5: 3. Aktueller Arbeitsstand und Erkenntnisse
Daten erhalten für Software Revit
  Bearbeiten von komplexen Bauteilen (Geländern, Stützen, Fenster, Feuerleiter, …)
  Entfernen nicht zu druckender Bereiche
Export in Magics problematisch
  Datenverlust mit .dwg und .fbx
  Bearbeitung sehr Zeitaufwendig mit .stl Export von Revit
Export nach AutoCAD
  Fassadenfenster einfach löschbar
  Komplexe Bauteile leicht nachzubearbeiten
Revit Dateien mit Git trackbar, mergen problematisch
  Parallele Bearbeitung möglich
  Zugriff auf aktuellen Stand für alle gewährleistet

## Slide 6
In Revit so viel bearbeiten wie möglich
  Dicke der Elemente der Feuerleiter [Typ bearbeiten]
  Dicken der Fassadenelemtepfosten [Typ bearbeiten]
  Stützen als Wände ummodelliert [nachmodelliert als Wand]
  Geländer [Typ bearbeiten]
  Glasscheiben der Fenster entfernt [Familieneditor]
  Export als .dxf
Kein BIM-fähiges Modell übrig

## Slide 7
In AutoCAD
  Löschen von Fensterglas, Fassadenglas, Türen, Inneneinrichtung [Ebenen]
  Umwandeln aller Blockreferenzen [FILTER] in Vielflächennetze [URSPRUNG]
  Export der Viellächennetze als .dxf

## Slide 8
In Magics
  Skalieren [Skalieren]
  Schnitte [Vielfachschnitte] [Schneiden]
  Löcher füllen [Lochfüllmodus]
  Reparaturstatus verändern bis nur noch eine Shell und keine Probleme übrig sind [Schrumpffolie] [verschiedene Auto-Repair-Tools]

## Slide 9: 3. Aktueller Arbeitsstand
Abb. 2: Änderung Feuerleiter (links original, rechts bearbeitet)
Abb. 3: Darstellung Fenster (links Revit, rechts AutoCAD)

## Slide 10: 4. Weiterer Zeitplan
Bearbeitung des Modells in Revit und AutoCAD
Export ins STL-Format
Weiterbearbeitung in Materialise Magics
  Fehler beheben
  Skalierung
  Schnitte erstellen
  Schrumpffolie
  Modell im Bauraum anordnen
Druck: ca. 20h + 20h Abkühlen  bis Ende Juni
danach Entpacken und Reinigen der Bauteile